Man unterscheidet bei Hemmungen in drei Arten.

- Die ruhenden Hemmung bei der das Ankerrad stehen bleibt (ruht), wärend das Pendel bzw. die Unruh im Ergänzungsbogen schwingt.

- Die freie Hemmung ist zugleich eine ruhende Hemmung, das Pendel bzw. die Unruh schwingt aber frei. Weder Ankerrad noch Anker werden bewegt. Pendel bzw. Unruh schwingen ohne Reibung im Ergänzungsbogen frei.

- Die rückführende Hemmung bei der das Ankerrad ein Stück zurückgeführt wird und die Schwingung des Pendels abgebremst wird.

Spindelhemmung

Außer für Großuhren, war die Spindelhemmung die erste Hemmung für tragbare Uhren, die von 1480 bis 1720 in diesen ausnahmslos angewandt wurde. Sie hat sich als zuverlässig erwiesen und fand bis ca. 1845 in Taschenuhren Verwendung. Das Hemmrad ( Spindelrad ) hat dreieckige Zähne und ist aus Messing gefertigt. Über zwei an der Unruhwelle befestigte Stahlbleche ( Spindellappen ) wird die Kraft vom Hemmrad auf die Unruh übertragen. Die so ausgelöste Unruhschwingung von weniger als 100 Grad und die relativ starke Rückwärtsbewegung des Hemmrades bei den Schwingungen wirken sich nachteilig auf die Ganggenauigkeit, von durchschnittlichen ca. 5 bis 15 Minuten Differenz in 24 Stunden, aus.

Zylinderhemmung

Mit einer Vergrößerung der Unruh-Schwingungsweite und damit der Ganggenauigkeit tragbarer Uhren entwickelten die englischen Uhrmacher Thomas Tompion und George Graham um 1700 gemeinsam die Zylinderhemmung. Bei dieser Hemmung läuft das Zylinderrad mit seinen Dreieckszähnen durch eine Öffnung in der vergrößerten und innen hohlen Unruhwelle ( Zylinder ). Die Zylinderradzähne übertragen dabei die Drehbewegung des Räderwerkes, indem sie an der Zylinderwand-Kanten entlang gleiten, in eine Schwingbewegung der Unruh. Nach vielen Verbesserungen dieses neuen Systems ermöglichte die Zylinderhemmung der Unruh eine Schwingungsweite von ca. 300 Grad ( Spindeluhren von 100 Grad ). Zylinderuhren haben Gangdifferenzen von 1 bis 5 Minuten täglich. http://uhrentechnik.vyskocil.de/55.0.html

Duplexhemmung

Die Duplexhemmung hat ihren Namen wegen ihres Doppelhemmrades erhalten, dessen kleine Radzähne den Antrieb und dessen große Radzähne die Ruhe bewirken. Das Hemmrad wurde meist aus Hartmessing, seltener aus Stahl oder Gold hergestellt. Die auf der Unruhwelle befestigte Ruherolle und der Antriebsstein bestehen aus Rubin oder Saphir. Die Duplexhemmung erzielt gegenüber der Spindel- und der Zylinderhemmung und sehr gute Gangergebnisse.  Sie wurde nur in relativ geringen Stückzahlen und guten Uhren verwendet, und sind heute nur noch selten in alten Uhren zu finden.

http://uhrentechnik.vyskocil.de/53.0.html

Spitzzahn-Ankerhemmung

Der Engländer Thomas Mudge erfand um 1760 die Spitzzahn-Ankerhemmung, die der Unruh erstmals eine freie Schwingung nach dem jeweiligen Antrieb  ermöglichte. Verschiedene Uhrmacher verbesserten diese Hemmung und verwendeten sie von ca. 1800 bis 1890 vorwiegend in England für gute Taschenuhren. Sie wird deshalb auch ”Englische Hemmung” genannt. Die Spitzen Zähne ihres Ankerrades sind relativ empfindlich gegen Verbiegen und außerdem verschleißanfällig. Diese Mängel führten zur Umgestaltung des Ankerrades. Ein Teil des Antriebes wurde vom Anker auf das nun mit breiten, kolbenähnlichen Zähnen versehene Ankerrad verlegt. ( Kolbenzahn-Ankerhemmung ). http://uhrentechnik.vyskocil.de/126.0.html

Kolbenzahn-Ankerhemmung

Nach vielen Versuchen mit verschiedenen Formen der Ankerhemmung fand ab 1850 die Kolbenzahn-Ankerhemmung in der Schweiz, in Frankreich und in Glashütte/Deutschland für sehr gute Taschenuhren allgemeine Verwendung. Diese Hemmung ist unempfindlich gegen Beschädigungen und gestattet der Unruh eine fast vollkommen freie Bewegung, so das mit ihr hervorragende Gangergebnisse erzielt werden. Die Schweizer Kolbenzahn-Ankerhemmung ( Schweizer Hemmung ) ist an den beiden sichtbaren Rubin-Hebesteinen des Ankers leicht zu erkennen. Frühere Ausführungen / 1840 bis 1880) besaßen meist einen geraden Anker ( Hebesteine, Welle und Gabel bildeten eine Linie ). Die Glashütter Kolbenzahn-Ankerhemmung hat im Anker versenkte, von oben unsichtbare Rubin-Hebesteinen und häufig einen goldenen Anker sowie ein goldenes Ankerrad. Mechanische Armbanduhren werden seit 1983 fast ausschließlich mit der Schweizer Kolbenzahn-Ankerhemmung hergestellt.

http://uhrentechnik.vyskocil.de

Chronometerhemmung

Die Chronometerhemmung wurde ursprünglich für Seechronometer entwickelt. Der entscheidende Vorteil der Chronometerhemmung gegenüber allen vorher und nachher erfundenen Hemmungssystemen liegt in der fast freien Schwingung der Unruh bei direkt vom Hemmrad auf die Unruh übertragener Antriebskraft. Der Nachteil dieser Hemmung war ihre große Empfindlichkeit gegen Erschütterungen und Lagenveränderungen. Deshalb wurden die Seechronometer in Schiffen auch “cardanisch” aufgehängt, sodas sie immer, auch bei hohen Wellengang waagerecht lagen.

Da die Chronometerhemmung wegen ihrer Empfindlichkeit nicht einfach so wie in den Seechronometern, auch in Taschenuhren verwendet werden konnte, musste die Hemmung verändert werden. Die Vorläufer der im 19. Jahrhundert in Taschenuhren verwendeten Chronometerhemmung baute der Franzose Pierre le Roy um 1760. Sein Landsmann Ferdinand Berhoud sowie die Engländer John Arnold und Thomas Earnshaw nahmen Verbesserungen vor. In Taschenuhren hat sich die Chronometerhemmung mit Wippe gegenüber der Chronometer-Federhemmung als vorteilhaft erwiesen. Aber im Ganzen haben sich beide Systeme der Chronometerhemmung wegen der aufwendigen und teuren Herstellung, sowie der Verlust einiger Vorteile der Hemmung durch die nötigen Veränderungen in Taschenuhren nicht durchgesetzt. Deshalb sind alte Taschenuhren mit Chronometerhemmung heute selten zu finden.

http://uhrentechnik.vyskocil.de/126.0.html

Stiftankerhemmung

Die Stiftankerhemmung wurde um 1798 von Louis Perron entwickelt. Auch Roskopf verwendete sie umfangreich, in abgewandelter Form. Bei dieser Ankerhemmung ersetzen senkrecht zum Ankerkörper sitzende Stahlstifte die sonst üblichen Steinpaletten. Die Hebung liegt bei dieser sehr preiswert herzustellenden Hemmung nur auf den Hemmungsradzähnen. Eingesetzt wird diese Hemmung bis heute noch in einfachen mechanischen Armbanduhren und Weckern

http://uhrentechnik.vyskocil.de/58.0.html